## Slide 1: Rilevamento usura pala a partire dall’analisi del log di volo di un drone esarotore
Revisione no. 1 (27 gennaio 2026)
A cura di:
Caterina Sabatini (S1121684)
Matteo Stronati (S1122745)

## Slide 2: Attività svolte
Importazione del dataset
Sincronizzazione dei dati
Utilizzo del Diagnostic Feauture Designer

## Slide 3
1. Importazione del dataset
È stata creata la cartella raw data in cui sono stati salvati i file .mat da elaborare

## Slide 4
2. Sincronizzazione dei dati
Sono stati creati 4 script:
compare.m:
synchronizer.m
fun_synchronize.m
create_dataset.m

## Slide 5
compare.m
La funzione allinea più dataset mantenendo solo le righe che hanno lo stesso timestamp in tutti i segnali.
function varargout = compareN(varargin)
N = nargin;
time = varargin{1}(:,2);
for k = 2:N
time = intersect(time, varargin{k}(:,2), 'stable');
end
for k = 1:N
[~, ia] = ismember(time, varargin{k}(:,2));
varargout{k} = varargin{k}(ia,:);
end
end

## Slide 6
synchronizer.m
La funzione carica i dati del volo e sincronizza tutti i sensori su un asse temporale comune utilizzando una strategia ZOH, ricampiona i segnali a frequenza uniforme, rimuove le fasi di decollo e atterraggio e salva il dataset risultante.

## Slide 7
fun_synchronize.m
Questo script esegue la sincronizzazione tutti i file .mat dela cartella raw_data, richiamando la funzione synchronizer per ciascun volo, e salva i dati sincronizzati e ricampionati a 350 Hz nella cartella synchronized_data

## Slide 8
fun_synchronize.m
clear; clc;
%% SETUP PERCORSI
script_folder = fileparts(mfilename('fullpath'));
project_folder = fileparts(script_folder);
raw_data_folder = fullfile(project_folder, 'raw_data');
% Creazione cartella di output nel caso in cui non esista
output_folder = fullfile(project_folder, 'synchronized_data');
if ~exist(output_folder, 'dir')
mkdir(output_folder);
fprintf('Cartella creata: %s\n', output_folder);
else
fprintf('Cartella di output già esistente.\n');
end
%% TROVA TUTTI I FILE .MAT
file_list = dir(fullfile(raw_data_folder, '*.mat'));
n_files = length(file_list);
fprintf('\n=== SINCRONIZZAZIONE BATCH ===\n');
fprintf('Trovati %d file\n\n', n_files);
%% PROCESSA TUTTI I FILE
for i = 1:n_files
filename = file_list(i).name;
input_path = fullfile(raw_data_folder, filename);
fprintf('[%2d/%2d] Processando: %s ... ', i, n_files, filename);
% CHIAMA LA FUNZIONE
Data = synchronizer(input_path, 350);
fprintf('File salvato correttamente\n');
end
fprintf('\n=== COMPLETATO ===\n');
fprintf('Tutti i %d file sono stati sincronizzati\n\n', n_files);

## Slide 9
create_dataset.m
Questo script crea un dataset per il training combinando tutti i file contenuti in synchronized_data.
Per ogni volo, estrae le variabili, le converte in timetable a frequenza Fs=350 Hz, e costruisce una tabella (dataTable) con tutte le misurazioni e il FaultCode associato.

## Slide 10
3. Diagnostic Feauture Designer
Importazione del dataset (dataTable)

## Slide 11
3. Diagnostic Feauture Designer
Impostazione Frame Policy

## Slide 12
3. Diagnostic Feauture Designer
Estrazione delle features

## Slide 13
3. Diagnostic Feauture Designer
Impostazione Autoregressive Model

## Slide 14
3. Diagnostic Feauture Designer
Impostazione dei parametri per la visualizzazione dello spettro in frequenza.